## Slide 1: PyRAT – Python Radar Tools …eine kurze Einführung… Stand: April 2016

## Slide 2: Teil 1: PyRAT Benutzung

## Slide 3: Installation
Auschecken aus dem Repository (in Ordner „PyRat“):
> svn checkout user@svn.dlr.de/PyRAT/trunk PyRat
Installation (siehe auch README.txt):
> cd PyRat
> ./setup.py install –user
Danach sollte PyRat von überall für den betreffenden User verfügbar sein. Installation liegt im lokalen python Pfad (üblicherweise: $HOME/.local/share/…)
Nur Kompilieren (alternativ):
> cd PyRat
> ./setup.py build_ext –-inplace
In diesem Fall muss vom Directory „PyRat“ aus gearbeitet werden. Dies ist möglicherweise geschickter beim Entwickeln. Vorsicht beim Mischen beider Varianten!

## Slide 4: Konfiguration
PyRat sucht eine Datei „$HOME/.pyratrc“, die den Pfad zu einem dedizieren Verzeichnis für temporäre Dateien enthält. Ansonsten wird /tmp verwendet (schlecht).
Es ist sinnvoll, hier einen Pfad zu einem Verzeichnis zu definieren, auf dem viel Platz ist und welcher auf einer schnellen Platte liegt. Dieser Pfad sollte evtl. gelegentlich kontrolliert und aufgeräumt werden.

## Slide 5: Starten
CLI Interface:
  Direkt von der Kommandozeile:
  > ./PyRat –b [entspricht from pyrat import *, s.u.] bzw. > ./PyRat --batch
oder aus python heraus:
Starten von python oder ipython
  >>> import pyrat [für scripte] bzw. >>> from pyrat import * [einfacher zum interaktiven Arbeiten, prefix
  “pyrat” vor jeder Zeile entfällt dann]
GUI Interface (benutzbar, beinhaltet aber nicht alle Funktionen):
  Direkt von der Kommandozeile:
  > ./PyRat [rat filename]

## Slide 6: Eingebautes Hilfesystem
  Hilfe-Funktion
  >>> help() [Liste der verfügbaren Kommandos und Module] >>> help(function) [Hilfe zu spezieller Funktion] >>> help(modul.function) [Hilfe zu spezieller Funktion aus Modul]
  Erfordert entsprechende Docstrings in den programmierten Modulen, diese sind nicht
  immer vorhanden…
Übersicht der vorhandenen Datenlayern:
  >>> listlayer() bzw. info()
/L1 Disc D float32 (2432, 6144)
/L2 Disc D float32 (4864, 12288)

## Slide 7: PyRat Module
PyRat enthält momentan die folgenden Module:
  load: Importieren von Daten
  save: Exportieren von Daten
  filter: Diverse Bildmanipulationen
  transform: Geometrische Transformationen
  tomo: Tomographische Verarbeitung
  insar: Interferometrische Verarbeitung
  polsar: Polarimetrie
  circular: Zirkulares SAR
  plugins: Diverses
  Inhalt eines Moduls:
  >>> help(module_name)

## Slide 8: Das Konzept der Layer in PyRat
PyRat arbeitet mit abstrakten Layern, auf die alle Prozessierungen aufsetzen
Jeder Layer hat einen eindeutigen Namen (string, z.B. “/L7“)
Jeder Layer enthält Daten und Metadaten (gespeichert in temporärer Datei)
Neue Layer entstehen durch Laden von Datensätzen (load Modul), oder als Ergebnis von Zwischenverarbeitungen (Rückgabewert: Name des Layers)
Operationen werden immer auf dem oder den “aktiven” Layern ausgeführt
Ergebnisse werden immer automatisch aktiviert (und alles andere deaktiviert)
Beispiele für Befehle zum Manipulieren der Layer:
  >>> listlayer() Ausgeben aller aktuellen Layer (aktiv = *)
  >>> activate(layer) Aktivieren von Layern
  >>> delete(layer) Löschen von Layern
  >>> var = getdata() Auslesen von Layer in numpy ndarray
  >>> addlayer(var) Schreiben eines ndarray in neuen Layer
  >>> var = getmeta() Auslesen der Metainformation
  >>> setmeta(meta) Ändern von Metainformation

## Slide 9: Beispiel: Laden von Daten:
Aus Dateien oder Produkten (Beispiele):
>>> lay1 = load.rat(filename=“abc.rat”)
>>> lay2 = load.fsar_slc(dir=”/playground/14CROPXP/FL02/PS03/T01”)
Dies liest typischerweise sowohl Daten als auch gewisse Metadaten in neue Layer ein. lay1 und lay2 enthalten die Namen der Layer (nicht die Layer selbst!).
Aus dem Hauptspeicher:
Annahme: Die Daten sind bereits irgendwie in ein numpy-Array eingelesen worden
>>> vx = addarray(ndarray)
>>> addmeta({´prf´: 1010.0}, ´lambda´: 0.056)

## Slide 10: Verarbeiten von Daten:
Anwenden einer Verarbeitungsroutine:
Jede Operation wird auf die momentan aktiven Layer angewendet. Manche Routinen erfordern mehrere Inputlayer (z.B. Bild & DEM). Falls ein keyword „layer“ spezifiziert wird, wird statt der aktiven Layer die spezifizierten verwendet. Eventuelle Optionen können natürlich gesetzt werden (ansonsten werden Defaultwerte verwendet).
Beispiele:
>>> filter.boxcar() smooth des aktiven Layers
>>> filter.lee(looks=3, layer=“/L3”) Lee Filterung von Layer /L3
>>> activate(“/L3”) Aktivierung von /L3
>>> filter.lee(looks=3) Lee Filterung (von Layer /L3)

## Slide 11: Speichern von Ergebnissen:
In Dateien (Beispiele):
>>> activate(“/L7”)
>>> save.rat(filename=“abc.rat”)
In Graphikdatei (Beispiel):
>>> save.pixmap(filename=“out.jpg”, order=[2,0,1], layer=“/L7”)
In den Hauptspeicher:
>>> activate(“/L2”)
>>> var = getdata()

## Slide 12: Starten (Script)
Aufbau eines PyRat Scripts:
  #!/usr/bin/env python from pyrat import *
  pyrat_init()
PyRat Kommando 1
PyRat Kommando 2
Etwas Python
PyRat Kommando 3
Tricks:
pyrat_init(debug=True) Zusätzliche Debugausgaben, kein Multithreading
pyrat_init(nthreads=2) Setzen einer alternativen Anzahl Threads
Worker.blockprocess = False Abschalten der Blockverarbeitung
Worker.blocksize = 512 Ändern der Blockgröße

## Slide 13: Komplexes Beispiel: Erzeugung einer Entropie/Alpha Dekomposition I
~> python
>>> from pyrat import *
INFO: Welcome to PyRAT V0.2
INFO: OS detected : linux2
INFO: Temporary directory: /playground/User/reigber/PyRAT_tmp
INFO: Pool with 8 workers initialised
>>> load.rat(filename="alling_k3l.rat")
INFO: RAT IMPORT {'is_activated': False, 'filename': 'alling_k3l.rat'}
WARNING: No meta data imported
INFO: Activating ['/L1']
>>> setmeta({'CH_pol': ['HH','VV','XX']})
>>> filter.lex2pauli()
INFO: LEXICOGRAPHIC TO PAULI CONVERSION {}
LEXICOGRAPHIC TO PAULI CONVERSION: [#############] 100%
INFO: Activating ['/L2']
>>> filter.vec2mat()
INFO: VECTOR -> MATRIX {}
VECTOR -> MATRIX : [############################] 100%
INFO: Activating ['/L3']
>>>> info()
/L1 Disc D complex64 (3, 4190, 1455)
/L2 Disc D complex64 (3, 4190, 1455)
/L3 * Disc D complex64 (3, 3, 4190, 1455)
“from import *” um den prefix „pyrat“ vor jeder Zeile zu vermeiden.
Laden eine *.rat Datei (enthält Daten, aber keine Metadaten!)
Händisches Setzen der Polarisationsinformationen
Transformation in die Pauli-Basis
Überführen in Form von Kovarianzmatritzen
Abfrage der aktuellen Layer

## Slide 14: Komplexes Beispiel: Erzeugung einer Entropie/Alpha Dekomposition II
>>> filter.boxcar(win=[15,7])
INFO: BOXCAR FILTER {'phase': False, 'win': [15, 7]}
BOXCAR FILTER : [############################] 100%
>>> filter.eigen()
INFO: EIGEN DECOMPOSITION {}
EIGEN DECOMPOSITION: [###########################] 100%
INFO: Activating ['/L5', '/L6']
>>> lay = filter.entalpani()
INFO: H/a/A {}
H/a/A : [############################] 100%
INFO: Activating ['/L7', '/L8', '/L9', '/L10']
>>> save.rat(filename="out.rat", layer=lay[0])
INFO: RAT EXPORT {'filename': 'out.rat'}
>>> info()
/L1 Disc D complex64 (3, 4190, 1455)
/L2 Disc D complex64 (3, 4190, 1455)
/L3 Disc D complex64 (3, 3, 4190, 1455)
/L4 Disc D complex64 (3, 3, 4190, 1455)
/L5 Disc D float32 (3, 4190, 1455)
/L6 Disc D complex64 (3, 3, 4190, 1455)
/L7 * Disc D float32 (4190, 1455)
/L8 * Disc D float32 (4190, 1455)
/L9 * Disc D float32 (4190, 1455)
/L10 * Disc D float32 (4190, 1455)
Anwenden einen Boxcar-Filters mit der Option win=[15,7]
Eigenwertzerlegung des Ergebnisses
erzeugt 2 neue Layer: Eigenwerte und Eigenvektoren!
Berechnung von Alphamax, Alphamean, Entropy und Anisotropie
Exportieren von „/L7“ in den File „out.rat“
Und nochmal die ganzen Layer ansehen. Man hätte wohl ein paar Zwischenergebnisse unterwegs löschen sollen (mit „delete“). Wenn man python verlässt wird automatisch aufgeräumt.

## Slide 15: Ostereier:
Das GUI kann aus einem pyrat-Script (oder interaktiv) gestartet werden:
>>> show() bzw. gui()
Der aktive Layer wird im GUI angezeigt (man kann scrollen und zoomen…)
Sichern und Wiederherstellen der Layerstruktur und dreier lokaler Variablen
>>> freeze(“filename.hd5“, var1, var2, var3)
>>> x1, x2, x3 = defreeze(“filename.hd5“)
Komplexe Layerstrukturen:
Wird eine geschachtelte Liste für die Layer (aktiv, oder per Keyword) verwendet, so werden Daten auch in genau dieser Struktur (geschachtelte Liste von ndarrays) zurückgegeben.

## Slide 16: Teil 2: PyRAT Programmierung

## Slide 17
PyRAT - Pyton Radar Analysis Tool
Layerbasiertes Datenobjekt (HDF5 / RAM)
CLI Interface (scriptfähig)
GUI Interface (PyQt / PySide)
Worker (Import / Export / Filter)
Plugin
Motivation:
Flexible Framework zur SAR Postprozessierung
Geeignet für Flugzeug- und Satellitendaten
Gemeinsame Sammlung leistungsfähiger Tools
Software-Designziele:
Implementierung komplett in Python
Diskbasierte Verarbeitung in HDF5-Container, inkl. Metadaten und Tracks
Automatische Blockverarbeitung (multithreaded)
Abstrahierte Workerklassen – einfach zu implementieren ohne Kenntnisse der Framework
Optional: Qt-basierte GUI für einfache Arbeiten und als Datenviewer
Erweiterbarkeit über Pluginstruktur

## Slide 18
LayerData: Zentrales Datenobjekt
Inhalt eines Layer:
Daten (als ndarray)
Metadaten (als dictionary)
Kanalmetadaten
Eigenschaften (intern)
3 Varianten:
Disclayer (HDF5): Belegen keinen Hauptspeicher, eher langsam
Memorylayer: Schneller (abhängig vom verfügbaren Cache)
Virtuelle Layer: Mapping von existierenden Datensätzen, vermeidet Kopien
Möglichkeiten:
Lesen / Schreiben von Daten (auch in Gruppen, auch in Teilen)
Lesen / Schreiben von Metadaten (auch in Gruppen)
Aktivieren, Hinzufügen, Listen und Löschen von Layern
[Definieren eines Cropbereichs (+reset crop): Nicht empfohlen!]
/L1
/L2
/L3
/L3/D1
/L3/D2
/L3/D3
/L3/D4
/L3/P
+ metadata
Pseudo-Verzeichnisstruktur:

## Slide 19
FilterWorker: Basisklasse Datenverarbeitung
Fähigkeiten:
Lesen aus einem Layer
Testen ob Daten passenden Format haben (shape, dtype) und ob alle benötigten Metadaten vorhanden sind
Verarbeiten der Daten (und Metadaten)
Blockverarbeitung (aktivierbar)
Benutzung des PyRAT Multiprocessingpools (aktivierbar)
Schreiben in einen neuen Layer
Anzeige des Docstrings
Ziele:
Möglichst weitgehende Vereinfachung der eigentlichen Implementierung von Datenverarbeitungsroutinen
+ Weitere Worker: Import, Export, Layer, …, ???

## Slide 20
Programmieren einer neuen Filterklasse
TODO:
Implementierung der Klasse gemäß Beispiels (Beispiel in: filter/Template.py)
  Beschreibung der Parameter (dict als Klassenvariable, siehe Beispiel)
  Filterfunktionalität schreiben, abstrahiert in der Methode “filter”: Praktisch reiner Code ohne nennenswerte Berücksichtigung der PyRat-Infrastruktur! Daten kommen als Variable “array”, Metadaten als kwargs[‘meta’].
  Komfortfunktion hinzufügen (Zweizeiler)
  Dokumentation schreiben !!!
Ergänzung der __init__.py Datei in dem entsprechenden Subdirectory um eine entsprechende import-Zeile (oder in das plugins Directory packen)
Warnung: Zum Debuggen kein blockprocessing (self.blockprocessing=False) verwenden, oder nur ein thread (self.nthreads=1). Ansonsten große Probleme mit pdb….
Import und Exportworker sind leicht anders aufgebaut, aber sehr ähnlich.
Völlig freie Module müssen von direkt von pyrat.Worker abgeleitet werden, dann ist aber mehr “Eigeninitiative” notwendig

## Slide 21
Beispiel: Specklefilter
Aufbau eines Filters (Beispiel: Lee Filter)
Klasse:
abgeleitet von pyrat.FilterWorker
Für import, export und layer Klassen gibt es andere Worker
Sphinx-Docu für help() Funktion von pyrat!
Imports:
immer pyrat, plus benötigtes
Konstruktor:
Aufruf von “super” mit dem aktuellem Klassennamen
Einstellungen: blockprocess=True: multithreaded Blockverarbeitung (schlecht zu debuggen!), blockoverlap: Überlapp, nthreads=Anzahl von parallelen threads (nthreads=1 zum debuggen)
Defaultwerte: Alle optionale Filterparameter müssen einen Defaultwert bekommen. Dieser wird ggfs. durch den Aufruf überschrieben. Hinweis: Im Beispiel sollte der blockoverlap erst nach dem setzen von self.win erfolgen!
Outdated

## Slide 22
Beispiel: Specklefilter
Aufbau eines Filters (Beispiel: Lee Filter)
Methode „filter“:
Muss so heißen!
Argument „array“: Wird von pyrat übergeben und enthält die Daten des oder der aktiven Layer (numpy ndarray, oder liste von ndarrays). Bei Blockverarbeitung Teile der gesamten Daten.
Metadaten: Können durch den Befehl meta = kwargs[“meta“] abgefragt werden (im Beispiel nicht).
Rückgabewert(e): Es können eines oder mehrere (als liste) numpy ndarrays zurückgegeben werden. Entsprechend werden eines oder mehrere neue Layer angelegt. Die Größe in Azimut darf sich nicht verändern wenn Blockprozessierung eingeschaltet ist (im Konstruktor)
Komfortfunktion (optional):
Abkürzung um den Aufruf von Klasse().run() zu umgehen. Name beliebig. Korretur: letzte Zeile muss heißen: return Lee(*args, **kwargs……
Outdated